## Slide 1: Dergi Özet

## Slide 2: Giriş
Gemi tespiti, deniz güvenliği, gemi trafiği yönetimi, çevresel izleme ve arama-kurtarma operasyonları için kritik bir konudur.
Uydu görüntüleme ve radar teknolojilerindeki gelişmeler, gemi tespitinde derin öğrenme algoritmalarının kullanımını artırmıştır.
Bu çalışma, Sentinel-1 SAR (Sentetik Açıklıklı Radar) görüntüleri kullanılarak Faster R-CNN algoritmasıyla gemi tespiti gerçekleştirmektedir.

## Slide 3: Çalışma Alanı ve Kullanılan Veri
Çalışma Alanı: Mersin Limanı
Türkiye’nin en büyük ve en yoğun limanlarından biri
Ticari gemiler, balıkçı tekneleri ve askeri gemilerden oluşan geniş bir gemi çeşitliliği
Kullanılan Veri:
  Sentinel-1 SAR görüntüleri
  VH polarizasyonlu radar verileri
  6-12 günlük yeniden ziyaret süresi
  Hava koşullarından bağımsız gece/gündüz tespit

## Slide 4: Yöntem: Faster R-CNN ile Gemi Tespiti
Faster R-CNN Algoritması
Bölge Öneri Ağı (RPN) – Gemi olabilecek bölgeleri belirler.
Nesne Sınıflandırma Ağı – Önerilen bölgelerde gemi olup olmadığını değerlendirir.
SARfish Modeli
SAR görüntülerini ön işleyerek gürültüyü temizler.
Faster R-CNN ile gemi tespitini gerçekleştirir.
Sınırlayıcı kutular ve koordinatlar belirler.

## Slide 5: Deneysel Sonuçlar
Başarı Oranı: %86.11 doğruluk oranı Farklı hava koşullarında yüksek doğruluk Küçük ve büyük gemilerin başarılı tespiti
1
Hatalar ve Eksikler Yakın konumlu gemilerde model bazen hata yapmaktadır. Küçük teknelerin bazıları eksik tespit edilmiştir.
2

## Slide 6: Faster R-CNN'in Avantajları
Önceki yöntemlere göre daha yüksek doğruluk
Bölge öneri ağı ile daha hassas tespit
Yoğun trafiğe sahip limanlarda etkili performans

## Slide 7: Sonuç ve Gelecek Çalışmalar
Sonuçlar: Sentinel-1 SAR görüntüleri, Faster R-CNN ile başarılı şekilde entegre edilmiştir. Model, yüksek doğruluk oranı ile gemi tespiti için uygundur. SAR görüntülerinin hava koşullarından bağımsız olması, modelin avantajlarını artırmıştır.
Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler: Daha büyük ve farklı veri setleriyle modelin eğitilmesi Yanlış pozitif oranını düşürmek için ek düzenleme yöntemleri Gerçek zamanlı gemi tespiti için modelin hızının artırılması

## Slide 8: GSI Journals Serie C (AIST) DERGİSİ
Çalışmanın Başlığı Mask R-CNN ile Uydu Görüntülerinde Gemi Tespiti
Yazarlar Nuri Erkin Öçer, Uğur Avdan – Eskişehir Teknik Üniversitesi
Yayın Bilgisi GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies (AIST), 2024

## Slide 9
Gemi tespiti, deniz taşımacılığı, güvenlik ve çevresel izleme için kritik bir konudur. Uydu görüntüleme teknikleri ile yüksek doğrulukta otomatik gemi tespiti mümkündür. u çalışmada, optik uydu görüntülerinde gemi tespiti için Mask R-CNN yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmanın amacı: Mask R-CNN algoritmasının gemi tespit performansını ve sınırlarını incelemek Uydu görüntülerinde gemilerin tespit doğruluğunu artırmak

## Slide 10: Veri Seti ve Çalışma Alanı
Çalışma Alanı: Gemi yoğunluğunun yüksek olduğu kıyı ve açık deniz bölgeleri
Kullanılan Veri Seti:
1838 adet 1 metre mekânsal çözünürlüğe sahip optik uydu görüntüsü
GIS yazılımı ile maskelenmiş ve etiketlenmiş gemiler
RGB formatında Google Earth uydu görüntüleri
Eğitim, doğrulama ve test veri kümeleri olarak bölünmüş veri seti

## Slide 11: Yöntem: Mask R-CNN ile Gemi Tespiti
Mask R-CNN Nedir? Bölge-tabanlı konvolüsyonel sinir ağı (R-CNN) modelidir. Görüntüdeki nesnelerin tespiti, sınıflandırılması ve maskelenmesi için geliştirilmiştir. Faster R-CNN'in gelişmiş bir sürümü olup, nesne konumlarını belirlemek için maskeler kullanır.
Çalışmada Kullanılan İş Akışı: Özellik Çıkarma Ağı (FPN - Feature Pyramid Network) Bölge Öneri Ağı (RPN - Region Proposal Network) Önerilen Bölgelerin Sınıflandırılması Maskelerin ve Sınırlayıcı Kutuların Üretilmesi
Modelin Eğitimi:
ResNet-101 tabanlı ön-eğitimli model kullanıldı.
TensorFlow ve Keras derin öğrenme çerçeveleri ile uygulandı.
80.000 iterasyon boyunca eğitim gerçekleştirildi.

## Slide 12: Deneysel Sonuçlar
Başarı Oranı: Model yüksek doğrulukla gemileri tespit edebilmiştir. Farklı hava ve ışık koşullarında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kıyıya yakın gemilerin tespitinde bazı zorluklar yaşanmıştır.
Mask R-CNN ile Gemi Tespitinin Avantajları: Nesneleri sadece sınırlayıcı kutularla değil, maskelerle de belirler. Yoğun gemi trafiği olan bölgelerde başarılı tespit sağlar. Küçük ölçekli nesneleri diğer yöntemlere kıyasla daha iyi tanımlar.
Tespit Zorlukları: Birbirine çok yakın konumlanmış gemilerde hata oranı artmıştır. Küçük ve bulanık nesnelerde model performansı düşmüştür.

## Slide 13: Sonuç ve Gelecek Çalışmalar
Sonuçlar: Mask R-CNN, uydu görüntülerinde gemi tespiti için etkili bir yöntemdir. Yoğun trafiğe sahip deniz bölgelerinde yüksek doğruluk sağlamaktadır. Küçük nesneleri tespit etme konusunda geleneksel R-CNN modellerinden daha başarılıdır.
Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler: Daha büyük ve çeşitli veri setleriyle modelin eğitilmesi Yakın konumlanmış gemileri daha iyi ayırt edebilen yeni teknikler geliştirilmesi Gerçek zamanlı gemi tespiti için modelin optimizasyonu

## Slide 14: Genel Değerlendirme
Çalışmanın Katkıları: Derin öğrenme ile uydu görüntülerinde gemi tespitinin etkinliği gösterildi. Mask R-CNN’in optik uydu görüntülerinde yüksek doğruluk sunduğu tespit edildi. Denizcilik, güvenlik ve çevresel izleme gibi alanlara katkı sağladı.
Çalışmanın Sınırlamaları: Birbirine yakın gemileri ayırt etme konusunda sınırlamalar bulunmaktadır. Daha fazla veri artırımı (augmentation) teknikleri ile modelin geliştirilmesi gerekmektedir.

## Slide 15: Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi
Çalışmanın Başlığı Gemi Tespiti Uygulamasında YOLOv8 ve YOLOv9 Algoritmalarının Performans Değerlendirmesi
Yazarlar Beyzanur Tekindemir, Fatih Ahmet Şenel – Süleyman Demirel Üniversitesi
Yayın Bilgisi Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 2024

## Slide 16: Giriş
Gemi tespiti, deniz gözetimi, yasa dışı göç izleme, balıkçılık yönetimi, deniz savaşları gibi birçok alanda kritik öneme sahiptir. Uzaktan algılama teknolojileri, geniş kapsama alanı ve düşük maliyetli erişim sunduğundan gemi izleme için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, YOLO mimarileri (YOLOv8 ve YOLOv9) kullanılarak uzaktan algılama görüntülerinde gemi tespiti gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı: YOLOv8 ve YOLOv9 modellerinin performanslarını karşılaştırmak Gemi tespiti doğruluğunu artırmak ve hızlı tespit yöntemlerini değerlendirmek

## Slide 17: Veri Seti ve Çalışma Alanı
Kullanılan Veri Seti: "Ships in Google Earth" Toplam 1658 uydu görüntüsü içerir. Görüntüler farklı hava şartlarında ve ışık koşullarında çekilmiştir. Eğitim, doğrulama ve test veri kümeleri olarak bölünmüştür.
Veri işleme adımları:
Görüntü yönlendirme ve yeniden boyutlandırma (640x640 px)
Veri artırma teknikleri (çevirme, döndürme, parlaklık değişimi)
Gemi konumlarının sınırlayıcı kutularla etiketlenmesi

## Slide 18: YOLOv8 ve YOLOv9 Algoritmaları
YOLO Nedir? Nesne tespiti için geliştirilen hızlı ve güçlü bir algoritmadır. Tek aşamada tespit yaparak yüksek hız ve doğruluk sağlar. YOLO mimarileri üç ana bölümden oluşur: Backbone – Görüntüden öznitelik çıkarımı yapar.
Neck – Öznitelikleri birleştirir ve optimize eder.
Head – Sınıflandırma ve konum tahminleme yapar.
YOLOv8 ve YOLOv9’un Temel Farkları YOLOv9, daha derin sinir ağı yapıları kullanarak daha hızlı yakınsama sağlar. YOLOv9’un öğrenme hızı ve hassasiyeti, YOLOv8’den daha yüksektir. YOLOv9, küçük nesneleri daha iyi tespit eder.

## Slide 19: Sonuç ve Gelecek Çalışmalar
Sonuçlar: YOLOv8 ve YOLOv9 gemi tespitinde yüksek başarı göstermiştir. YOLOv9, hızlı yakınsama ve yüksek hassasiyet açısından üstün olmuştur. Her iki model de uzaktan algılama verileri ile etkili sonuçlar üretmiştir.
Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler: YOLOv9’un optimize edilerek gerçek zamanlı gemi takibinde kullanılması Modelin büyük ölçekli veri setleri ile eğitilerek daha kapsamlı hale getirilmesi Daha farklı uydu görüntüleri ile test edilmesi

## Slide 20: Genel Değerlendirme
Çalışmanın Katkıları: YOLO algoritmalarının denizcilik alanında etkinliği gösterildi. Uzaktan algılama teknolojileri ile hızlı ve düşük maliyetli gemi tespiti sağlandı. Gemi sınıflandırma ve takibi için derin öğrenme yöntemlerinin önemi vurgulandı.
Çalışmanın Sınırlamaları: YOLOv9’un hesaplama maliyeti YOLOv8’e göre daha yüksektir. Gerçek zamanlı uygulamalar için model optimizasyonu gerekmektedir.